# 1. BUT

Assurer la sécurité du personnel lors d’intervention où des pièces d’équipements fonctionnant avec des énergies connues peuvent causer des blessures au personnel ou bien une aggravation de la situation. Il est important de cadenasser en position FERMÉE tout équipement ou source d’énergie dans la zone d’intervention.

ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES PAR LE CADENASSAGE EST LA RESPONSABILITÉ DE TOUS.

# 2. COORDINATION DE L’OPÉRATION

# RESPONSABLE DU CADENASSAGE : Chantal Rossignol, Lyse Charlebois,

# Nadine St-Laurent

# EMPLOYÉES : 		Linda Lauzon

Marjolaine Chagnon

# 3. PRINCIPES DE BASE

3.1 - I solation : ou la coupure de la source d’énergie.

3.2 - C ondamnation : ou le verrouillage des dispositifs d’isolation.

3.3 - D issipation : ou la purge des énergies résiduelles.

3.4 - V érification : ou la validation des étapes précédentes.

Isolation : L’isolation d’une source d’énergie consiste à séparer le côté alimentation du côté utilisation de l’énergie sur l’équipement ou l’installation. Il s’agit donc de trouver un point de coupure qui permet d’isoler en amont la source d’alimentation par rapport aux éléments en aval qui sollicite cette énergie. Les dispositifs d’isolation peuvent prendre plusieurs formes : interrupteur, sectionneur, chaîne, courroie, vanne, connecteur, valve, etc.

Condamnation : C’est l’étape au cours de laquelle on bloque, verrouille où on appose un cadenas sur un dispositif d’isolation de façon à empêcher une réalimentation accidentelle ou volontaire. Cette étape est accompagnée de mesures de signalisation (étiquetage) pour informer qu’une procédure de cadenassage est en cours. À chaque dispositif d’isolation correspond un mécanisme permettant de le bloquer à l’aide d’un cadenas dans la position voulue (ouvert ou fermé, selon le cas).

Dissipation : La dissipation consiste à éliminer toutes les énergies potentielles et résiduelles ou à évacuer les produits dangereux.  Si cette élimination est impossible, on doit recourir à la rétention ou au confinement des énergies.

Vérification : La vérification consiste à valider l’efficacité du cadenassage par des mesures précises qui permettent de constater l’absence réelle d’énergie dans le système.

# 4. TÂCHE NÉCESSITANT UN CADENASSAGE DU TRITURATEUR

La tâche nécessitant un cadenassage est l’entretien de l’ensacheuse.

5. Procédure d’entretien du triturateur

1- S’assurer de bien fermer le triturateur /Bouton devant le triturateur.

2- S’assurer de bien fermer le pouvoir électrique du triturateur (sur le mur)

.

- Dans le panneau de cadenassage, prendre le cadenas, la clé et signer le registre de cadenassage Cadenasser avec un cadenas.

- Utiliser le dispositif de cadenassage, verrouiller avec le cadenas.  Garder la clé en sa possession.

- Confirmer la neutralisation des sources d’énergie par un essai de démarrage

3-  Enlever la porte cylindrique au-dessus du broyeur

Ouvrir les 2 valves en bas du triturateur

4-  Enlever la porte coté droit et la porte côté gauche et celle du milieu  du triturateur ainsi que la petite porte en dessous de la pelle du triturateur.

- Enlever manuellement les résidus ramassés à l’intérieur du triturateur /de la pelle du triturateur ainsi que du broyeur.

Arroser l’intérieur du triturateur avec le boyau d’arrosage et frotter l’intérieur du triturateur du broyeur et de la pelle du triturateur

# Ouvrir les 2 valves en bas du triturateur

3.1	Enlever manuellement les résidus ramassés à l’intérieur de la pelle du triturateur.

Pour s’approvisionner en D4 ; placer le bouton à D4 et peser doucement sur le bouton de l’appareil (l’eau chaude avec le D4 coulera).

Pour remplir les bouteilles à vaporiser; placer le goulot de la bouteille vis-à-vis le court boyau indiqué D2 (savon et eau) ou D4 (eau et assainisseur).

4.	Procédure d’entretien du boyau d’arrosoir relié à l’appareil de dissolution pour l’entretien du triturateur

4.1	Positionner le Bouton D2 savon (Multi à gauche).

Positionner le bouton au milieu pour l’écoulement de l’eau seulement (attendre quelques moments pour n’avoir que de l’eau à l’écoulement).

Nettoyer la turbine et frotter à l’aide du pad vert.

Réinstaller les portes (voir photo).

Passer le boyau d’arrosage avec la dissolution sur le triturateur /mur et sur le plancher du drain du triturateur.

Enlever la grille du drain du triturateur et la vider à la poubelle.

# Aller porter la poubelle du triturateur au déchet et laver la poubelle

  - Déverrouiller le cadenas et rebrancher l’appareil

  - Tester le fonctionnement de l’appareil avant de le laisser prêt pour une utilisation future.

  - Replacer le cadenas et le dispositif de cadenassage dans le panneau de cadenassage.

  - Signer le registre

D2

D2

D4

D4

G:\NutriAdm\Administration\POLITIQUES  ET PROCÉDURES\Procédures\Cadenassage\triturateur v1.1 procédure d'entretien.doc